## Slide 1
COURSE PROJECT
自动化仓库 AGV 优化
从现场实体到数字模型： 任务分配、动态分区与重点缓存货位选择
3
实验任务
调度 · 分区 · 布局
140
托盘记录
总货量 8478
0.47s
端到端求解
一次完整运行
核心主张
把仓库中的搬运、负载与布局问题转化成可复现实验，
并用教材中的优化算法完成自动化求解。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
01

## Slide 2
BACKGROUND
实验背景： 自动化仓库要让货物流得更顺。
仓库每天面对大量托盘搬运任务。 AGV
能自动搬运，但如果任务、区域和布局安排不好，系统仍然会出现绕路、等待和局部拥堵。
入库区
货物进入仓库，形成待存储或待处理
托盘
存储区
托盘分布在仓库货位中，等待搬运
作业工位
拣选、包装、加工、检验等操作发生
的位置
出库区
处理完成的托盘被送往发运或暂存位
置
为什么需要优化
AGV 数量有限，托盘位置分散，工位负载会变化。我们需要用模型回答：谁去搬、货量归谁处理、哪些位置适合作为重点缓存点。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
02

## Slide 3
WAREHOUSE ENTITIES
先把仓库现场的三个基础实体讲清楚。
任务 1 和任务 2 都围绕 AGV、托盘、工位展开；理解它们之后，后面的模型变量才有现实含义。
AGV
托盘
工位
自动导引运输车，是仓库里的无人搬运资
源。它负责从一个位置取托盘，再把托盘
送到指定工位或区域。
承载货物的标准化单元。一个托盘可以代表
一批原材料、零件、订单商品或待出库成
品。
仓库或生产线中的作业位置，可以是拣选
、包装、加工、检验、出库或临时处理点
。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
03

## Slide 4
PROJECT GOAL
项目内容：把三个仓库决策变成三个优化问题。
这不是单纯跑算法，而是把业务对象、距离、负载和空间约束逐步翻译成数学规划。
谁去搬?
货量怎么分?
重点货位怎么选?
AGV 任务分配
动态分区
布局选址
决定 AGV、托盘、工位之间的匹配关系
决定每个托盘货量主要由哪个工位处理
从候选货位中选择重点缓存/中转货位
实验目的
用同一套数据管线自动读入仓库数据，分别构造三个模型，再由自实现算法求解并输出可解释结果。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
04

## Slide 5
DATA
实验数据包含地图、托盘、 AGV 与工位。
坐标数据让我们可以计算曼哈顿距离；托盘货量让动态分区不只是按点位分配，而是按货物流量分配
。
储位 / 可存放托盘
工位
AGV 初始位置
托盘坐标
32×22
仓库网格
离散坐标地图
18
工位数量
地图中 type=5
12
参与 AGV
来自 50 条记录抽样
47
66
18
9
0–40
41–80
81–12
0
121+
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
05

## Slide 6
THREE QUESTIONS
三个问题对应仓库的三个决策层级。
任务 1
运行调度
今天哪辆 AGV 去搬哪个托盘
AGV、托盘、工位位置固定，决策是匹配关系
任务 2
区域划分
托盘货量由哪个工位处理
托盘和工位固定，决策是货量流向与服务区域
任务 3
布局选址
哪些候选货位升级为重点缓存点
候选位置固定，决策是选中哪些位置
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
06

## Slide 7
TASK 1 · MEANING
任务 1： AGV 任务分配解决“谁去搬”。
已知 AGV、托盘、工位的位置后，系统要快速决定每辆 AGV 服务哪个托盘，并送往哪个工位。
现实解释
一条分配结果可以读成： AGV i 从当前位置出发，到托盘 j
取货，再把它送到工位 k。
优化目标
让所有被派出的 AGV 的总行驶距离尽量短，同时满足每辆 AGV
只接一个任务、工位容量有限等约束。
为什么重要
分配不好会产生空驶和绕路；分配合理能直接降低搬运时间，并提高
工位供货稳定性。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
07

## Slide 8
TASK 1 · MODEL
任务 1
的模型： 把一次搬运拆成取货距离和送货距离。
模型中同时包含 AGV 到托盘、托盘到工位两段距离。连续松弛用于求解，随后恢复为实际整数分配。
决策变量
x(i,j)：AGV i 是否服务托盘 j
y(j,k)：托盘 j 是否送到工位 k
距离成本： d(AP) + d(PW)
目标与约束
min Σ d(AP)x(i,j) + Σ d(PW)y(j,k)
每辆 AGV 至多分配 1 个托盘
托盘取货与送达保持一致，工位容量有限
建模含义
变量不是抽象符号，而是在回答一件具体事情：哪辆车取哪个托盘、这个托盘最终送到哪个工位。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
08

## Slide 9
TASK 1 · ALGORITHM
任务 1 使用线性规划原始–对偶内点法，再做整数恢复。
教材中的内点法负责求连续松弛；恢复步骤把连续权重转成可执行的 AGV–托盘–工位三元组。
构造 LP
距离矩阵、等式约束、非负变量
内点迭代
同时降低原始残差、对偶残差和互补
间隙
整数恢复
按松弛解权重和距离排序，生成实际
分配
可执行结果
输出每辆 AGV 的托盘与工位
内点法停止条件
max(原始可行性残差, 对偶可行性残差, 互补间隙) ≤ 10⁻⁷
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
09

## Slide 10
TASK 1 · RESULT
任务 1 的结果是一组可执行搬运安排。
实验输出每辆 AGV 选中的托盘、目标工位和对应距离，既能看总目标值，也能追踪单条路线。
131
整数分配总距离
AGV 取货 + 送货
13
内点迭代次数
耗时 0.314s
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
10
AGV
托盘
工位
距离
0
49
W15
10
1
14
W0
17
2
92
W4
9
3
127
W12
15
4
21
W8
6
5
63
W12
17
6
113
W15
9

## Slide 11
TASK 2 · MEANING
任务 2： 动态分区解决“货量归谁处理”。
这里不直接分配 AGV，而是把托盘上的货量分给不同工位，从而形成随数据变化的服务区域。
区别于任务 1
任务 1 是车辆与任务匹配；任务 2
是货量与工位匹配。它更像仓库内部的作业区域划分。
为什么叫动态
区域不是固定房间，而是由模型根据托盘位置、货量和工位位置实时形成
。数据变了，区域也会变。
优化目标
距离不能太长，同时工位不能过度不均衡，至少要获得一定服务货量。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
11

## Slide 12
TASK 2 · AREA
仓库区域不是预先画好的房间，而是工位的服务范围。
如果某批托盘货量主要分给 W1，那么它们就构成 W1 的服务区域；多个工位的服务范围合起来就是动态分区。
W0 服务货量 776
W1 服务货量 289
W2 服务货量 1268
W3 服务货量 590
W4 服务货量 283
讲给听众的版本
动态分区就是让每个工位负责一片“由托盘和货量组成的服务范围
”。它不是地图上的墙，而是模型算出来的业务归属。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
12

## Slide 13
TASK 2 · MODEL
任务 2 的模型：把托盘货量作为流量分给工位。
变量不再是 0–1 分配，而是“托盘 j 有多少货量分给工位
k”。这样能表达一个托盘货量被分配和负载约束。
决策变量
z(j,k)：托盘 j 分给工位 k 的货量
q(j)：托盘 j 的总货量
d(j,k)：托盘 j 到工位 k 的通道距离
目标：min Σ d(j,k) z(j,k)
约束含义
每个托盘的货量必须全部分完：按 k 求和 z(j,k) = q(j)
每个工位至少获得一定货量
所有 z(j,k) 非负，避免无意义的负流量
实际意义
这个模型在距离成本和工位负载之间做权衡：不能只贪图最近距离，也不能让工位任务严重失衡。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
13

## Slide 14
TASK 2 · ALGORITHM
任务 2 仍然是线性规划， 直接使用原始–对偶内点法。
动态分区模型规模更像标准 LP：目标线性，约束线性，非负变量。内点法适合一次性处理大量 z_jk。
原始问题
A z = b, z ≥ 0，代表货量守恒和工位最低负载
对偶问题
通过拉格朗日乘子刻画约束价格
牛顿方向
解正规方程，更新原始变量、对偶变量和松弛变量
路径跟踪
用中心化参数控制互补间隙逐步下降
输出
z 矩阵直接解释为“每个托盘货量流向每个工位的数量”。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
14

## Slide 15
TASK 2 · RESULT
任务 2 的结果显示每个工位获得了多少服务货量。
可视化时，同色托盘点表示它们主要归同一个工位服务；右侧柱状图展示工位负载。
W0
776
W1
289
W2
1268
W3
590
W4
283
W5
283
W6
283
W7
283
W8
283
W9
283
W10
283
W11
283
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
15
79350
加权距离目标
货量 × 距离
21
迭代次数
耗时 0.058s
最小负载 283 · 最大负载 1268

## Slide 16
TASK 3 · MEANING
任务
3: 重点缓存货位选择解决“哪些位置值得重点使用”。
它不是决定当天某个托盘怎么搬，而是做布局层面的选址：从仓库中已有候选位置里，挑出一批重点缓存/中
转货位。
候选位置固定
模型不会凭空生成新坐标。仓库里已有一批可用候选货位，我们只决定哪些被选中。
选中结果不固定
最终启用哪些重点缓存点，由货位价值、选中数量和间距约束共同决定。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
16

## Slide 17
TASK 3 · CANDIDATES
候选货位：可以被选为重点缓存点的备选位置。
当前实验用托盘位置作为候选货位。它们代表仓库中已经存在、可以放置或周转托盘的位置。
它们是已知数据
候选货位的坐标来自 CSV，不是模型临时编造的位置。
它们还不是最终决策
灰色点只是“可以选”。模型最后会从这些点中挑出固定数量的重点货
位。
现实含义
候选点可以理解为可放货、可缓存、可中转或适合提前补货的位置。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
17

## Slide 18
TASK 3 · SELECTED POINTS
重点缓存/中转货位：最终被选中的高价值位置。
这些点不是普通存货点，而是更适合承担高频托盘、工位前补货、临时缓存或出库前暂存的空间节点。
高频货物前置
让常用托盘更靠近作业流线
工位前补货
减少工位等待，提升供货稳定
性
临时缓存
AGV 可先把托盘放到中转点
出库前暂存
将待发运托盘集中到合适位置
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
18

## Slide 19
TASK 3 · DISTANCE
通道距离和间距约束让布局不挤在一起。
AGV 通常沿仓库通道和网格移动，因此这里用曼哈顿距离近似行驶距离；两个重点货位太近时不能同时选中。
曼哈顿距离
dist(a,b)=|x_a−x_b|+|y_a−y_b|
适合近似网格通道中的 AGV 行驶距离
间距约束
如果 dist(i,j) ≤ 6，则 i 和 j 不能同时选
红色连线表示部分“距离过近”的冲突关系
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
19

## Slide 20
TASK 3 · MODEL
任务 3 的模型： 从候选货位中选一组分布合理的重点点位。
核心决策变量是 0–1 变量： 某个候选货位选或不选。目标不是工位负载均衡，而是布局层面的点位选择。
决策变量与目标
x_i ∈ {0,1}: 候选货位 i 是否被选中
∑_i x_i = 10: 选出固定数量的重点点位
优先选择价值更高的位置： max ∑ score_i x_i
score_i 在实验中由托盘货量等信息近似
空间约束
若候选点 i 与 j 距离过近，则 x_i + x_j ≤ 1
这类约束称为冲突边约束
作用： 避免重点缓存点集中在同一小片区域
一句话解释
任务 3 是布局选址问题：候选货位的位置已知，模型决定哪些位置被启用为重点缓存/中转货位。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
20

## Slide 21
ALGORITHM · PENALTY
二次罚函数法：把难处理的约束变成逐渐加重的惩罚。
任务 3 有选中数量约束和间距约束。罚函数法先求一个连续松弛解，再逐步提高罚参数，让解越来越接近可行。
罚函数形式
Φρ(x)=f(x)+ρ/2·||h(x)||²+ρ/2·||max(g(x),0)||²
h(x)=0 表示选中数量等式约束
g(x)≤0 表示距离冲突不等式约束
初始化
给定连续变量 x 和罚参数 ρ
解子问题
最小化当前罚函数 Φρ(x)
检查违反量
等式和不等式违反量足够小则停止
增大 ρ
约束惩罚变强，继续外层迭代
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
21

## Slide 22
ALGORITHM · PROJECTED BB
投影 BB 梯度法： 高效求解罚函数子问题。
罚函数子问题仍要求变量保持在 0 到 1 之间。投影保证边界可行，BB 步长让梯度法比固定步长更快。
梯度方向
根据当前罚函数计算 ∇φ(x)
BB 步长
用前后两次迭代差分估计合适步长
投影
把 x - α∇φ 投影回 0≤x≤1
线搜索
若下降不足，缩小步长保证稳定
为什么适合这里
任务 3 的连续松弛变量天然有盒约束 0≤x≤1，投影梯度法可以保持迭代始终在这个范围内。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
22

## Slide 23
TASK 3 · RESULT
任务 3 输出一组分散的重点缓存/中转货位。
最终结果从候选货位中选出 10 个点，并满足最小间距要求；红色方块就是布局层面的启用点位。
10
选中重点货位
固定选择数量
7
最小两两距离
要求大于 6
2165
冲突边数量
候选点之间过近关系
2
罚函数外层迭代
耗时 0.095s
结果解释
这些点可以作为后续高频货物前置、工位前补货和 AGV
临时中转的重点位置。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
23

## Slide 24
EXPERIMENT SETUP
实验设置： 数据、 模型、 算法都已经自动化串联。
仓库 CSV 被统一读取成坐标、 货量和距离矩阵； 三个求解脚本分别构造模型并调用对应算法。
warehouse_data.py
读取地图、 托盘、 AGV、 工位
solve_agv_assignment.py
构造并求解任务分配模型
solve_dynamic_partition.py
构造并求解动态分区模型
solve_warehouse_layout.py
构造并求解重点货位选择模型
algorithms/
教材算法的 Python 实现
run_all_textbook.py
一键运行三个实验并输出结果
环境
Python 虚拟环境中安装
numpy、 scipy、 pandas、 matplotlib 等常用科学计算库。
复现方式
运行统一入口脚本，即可依次生成三个任务的模型、求解结
果和 CSV 输出。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
24

## Slide 25
AUTOMATION
建模和求解流程是自动化的。
实验并不是手工填矩阵，而是由代码从数据生成距离矩阵、目标向量、约束矩阵，再调用自实现算法
。
CSV 数据
地图、托盘、AGV、工位
特征计算
曼哈顿距离、货量统计、冲
突边
模型生成
目标向量 c、约束矩阵
A、右端项 b
算法求解
内点法、罚函数法、投影
BB
结果输出
分配表、分区负载、重点货
位
自动化的好处
换一批仓库坐标或托盘货量后，不需要重新手推模型；代码会重新生成问题规模、距离矩阵和约束结构。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
25

## Slide 26
ALGORITHM MAP
算法选择与三个任务——对应。
线性规划问题交给原始–对偶内点法；带 0–1
选择和空间冲突的布局问题先连续松弛，再用罚函数与投影梯度处理。
任务
问题
算法
为什么合适
任务 1
AGV 任务分配
原始–对偶内点法 + 整数恢复
线性目标和线性约束，最终需要可执行匹配
任务 2
动态分区
原始–对偶内点法
货量流向模型是标准线性规划
任务 3
重点缓存货位选择
二次罚函数法 + 投影 BB 梯度法 + 离散修复
先求连续松弛，再满足数量和间距约束
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
26

## Slide 27
ANALYSIS
综合分析： 三个任务分别优化仓库运行的不同层面。
它们不是互相重复，而是从当天调度、区域组织到长期布局逐层递进。
任务 1
降低单次搬运路线成本
适合解释 AGV 调度效率
任务 2
平衡工位服务货量与距
离
适合解释仓库区域组织
任务 3
选择分散的重点缓存点
适合解释布局设计与拥堵缓解
结果口径
本实验关注独立建模与自实现算法的可复现闭环： 每个数值结果都来自同一套数据读取、模型生成和求解流程。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
27

## Slide 28
CONCLUSION
项目总结：用优化建模连接仓库现场和算法实现。
我们明确了实体含义，完成了三个模型的自动生成，并用教材算法实现求解。课程项目的重点不只是给出结果
，而是解释结果为什么对应真实仓库决策。
AGV 任务分配：回答谁去搬，减少搬运路线成本。
动态分区：回答货量归谁处理，兼顾距离和工位负载。
重点缓存货位选择：回答哪些位置值得重点使用，改善布局分散性。
后续可扩展：加入电量、时间窗、拥堵避让、真实道路网络和多目标优化。
AGV 仓储优化课程项目 · 本地 CSV 数据 · Python 自实现算法
28